DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

- Kod identyfikacyjny typu wyrobu: Rozporządzenie Rady Europy nr 305/2011, załącznik IV pozycja 27 – Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

Monolityczne wkłady kominkowe i piece opalane drewnem

- Typoszereg

PERFEKT 10 kW;14 kW; 16 kW; 17 kW

- Zastosowania wyrobu budowlanego:

Grzewcze wkłady kominkowe typu PERFEKT opalane drewnem lub węglem są monolitycznymi odlewami żeliwnymi i po odpowiedniej obróbce mechanicznej wyposażone są w specjalne drzwiczki, w których zamontowana jest szyba żaroodporna.

- Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa, znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

PERFEKT Tomasz Nazimek

Ul. Ładna 47b

33-156 Skrzyszów

- Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela: —

- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: 2+

- Nazwa i numer jednostki notyfikowanej, nazwa i nr certyfikatu:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 
firma PERFEKT s.j. jest mikroprzedsiębiorstwem i zgodnie z art. 38 zastosowała uproszczony system oceny zgodności systemu 3 na system 4 – Badania Typu 
przeprowadzono we własnym zakresie na zakładowym stanowisku badawczym.

- Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu:

| Lp. | Podstawowe charakterystyki | Parametry techniczne | Zharmonizowana specyfikacja techniczna 13229:2002+A1:2005 +A2:2006+AC:2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nominalna moc cieplna typoszeregu PERFEKT LUX | kW | 14 kW; 16 kW; 17 kW |
| 2. | Rodzaj stosowanych paliw | paliwa stałe | drewno |
| 3. | Ciąg kominowy | Pa | 12-16 Pa |
| 4. | Graniczna wartość emisji tlenku węgla | ( 0,3 | Klasa 1 |
| 5. | Klasa sprawności cieplnej | (70% | Klasa 1 |
| 6. | Średnia temperatura wylotowa spalin | °C | < 300°C |
| 7. | Najmniejsza stałopalność | 1 h 30 min | 1 h 40 min |
| 8. | Trwałość palenia | 3 h | 3 h 28 min |
| 9. | Temperatura elementów regulacyjnych | °C | 60°C |
| 10. | Badania bezpieczeństwa wypływu spalin | Brak emisji spalin do otoczenia | spełnia wymagania |
| 11. | Narzędzia do obsługi | wymagane wyposażenie | dostarcza producent wraz z wyrobem |

- Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

- Rok oznaczenia znakiem CE: 2013

W imieniu producenta podpisał

(miejsce i data wydania) (podpis)